1/5
Taches.
Étudiant 1
Lénny Sauvage

---
1/5
Taches.
Configuration d’une RTC

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Real Time Clock (RTC)
Composant électronique maintenant l’heure

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Diagramme de requirement.
Diagramme de deployment.

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Le choix d’une RTC
DS1307 :
± 50 ppm
I2c
5V
Faible coût
DS3231 :
± 2 ppm
I2c
3,3V
Moyen coût
PCF8523 :
± 20 ppm
I2c
3,3V
Faible coût
Point important :
Précision/Dérive
Interface de communication
Tensions de fonctionemment
Cout
± 50 ppm = dérive ± 10 s / jour
± 20 ppm = dérive ± 2 s / jour

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Le choix d’une RTC
DS3231 :
± 2 ppm
I2c
3,3V
Moyen coût
Choix portée sur :
DS3231 pour sa haute précision, sa compatibilité de tensions de fonctionnement avec la Raspberry Pi.
± 50 ppm = dérive ± 10 s / jour
± 20 ppm = dérive ± 2 s / jour

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Décodage du protocole I2C
Serial Data (SDA)
Serial Clock (SCL)
Raspberry
DS3231
VCC
SDA
SCL
GND
3,3V
SDA
SCL
GND

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Décodage du protocole I2C
Tram 1 :
(1101000) 0x68
(0) W
(0) ACK slave
(SDA)
(SCL)
Appelle du module s’appelant 0x68

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Décodage du protocole I2C
Tram 2 :
(00000000) 0x00
(0) ACK slave
(SDA)
(SCL)
Code 0x00 demande du temps en seconde

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Décodage du protocole I2C
Tram 3 :
SDA(1) -> SCL(1) -> SDA(0) -> SCL(0)
(SDA)
(SCL)
Code Repeated START
Permettant de mettre le slave comme emeteur d’information.

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Décodage du protocole I2C
Tram 4 :
(1101000) 0x68
(1) R
(0) ACK master
(00000011) 0x03
(0) ACK master
(SDA)
(SCL)
Le slave renvoie le nombre de seconde.

---
1/5
Configuration d’une RTC.
Décodage du protocole I2C
Img du rendu

---
1/5
Taches.
Configuration d’une RTC

---
1/5
Taches.
Données visualisation

---
2/5
Données visualisation.
Suivi du cycle
📌 Indicateurs essentiels :
Date et heure de début de la sèche
→ Moment où le cycle a commencé
Date et heure de fin de la sèche
→ Moment estimé de fin du cycle
Durée restante
→ Temps restant avant la fin du cycle

---
2/5
Données visualisation.
État thermique instantané
📌 Indicateurs essentiels :
Température moyenne
→ Indique la valeur synthétique de référence pour l’ensemble du séchoir
Température par capteur + position
→ Permet de visualiser la température en différents points et détecter les zones plus chaudes ou plus froides
Température cible
→ Valeur souhaitée définie pour le cycle en cours
État chauffage (ON/OFF)
→ Indique si le chauffage est actif ou non

---
2/5
Données visualisation.
Homogénéité thermique
📌 Indicateurs essentiels :
Écart maximal entre la température moyenne et un capteur
→ Max | Température capteur − Température moyenne |
→ Représente le déséquilibre thermique le plus important dans le séchoir.
Écart de chaque capteur par rapport à la température moyenne
→ Température capteur − Température moyenne
→ Permet d’identifier les zones plus chaudes ou plus froides dans le séchoir.

---
2/5
Données visualisation.
Historique et analyse
📌 Indicateurs essentiels :
Température moyenne dans le temps
→ Permet de suivre l’évolution globale et vérifier la stabilité thermique
Température de chaque capteur
→ Permet d’identifier les zones systématiquement plus chaudes ou plus froides et d’analyser les incidents passés

---
2/5
Données visualisation.
Houblon par étage
📌 Indicateurs essentiels :
Variété des houblons par étages
→ Permet de visualiser et d’anticiper le séchage

---
1/5
Taches.
Configuration d’une RTC
Données visualisation

---
1/5
Taches.
Configuration serveur Web

---
3/5
Configuration serveur Web.
Diagramme serveur web

---
3/5
Configuration serveur Web.
Sommaire
Serveur Web
Serveur php
Droit d’accès
Structure site Webs

---
3/5
Configuration serveur Web.
Serveur Web
Ce serveur web permet de créer un site web.
Ce site web permet de centraliser les informations du séchoir.
Technologie : Apache2

---
3/5
Configuration serveur Web.
Serveur php
Le site web pourras exécuter des scripts avec le système de la Raspberry Pi.
Technologie : php8.4

---
3/5
Configuration serveur Web.
Droit d’accès
La sécurité passe par la restriction des droit.
Le site web est exécuté par l’utilisateur www-data.
Ses droits doivent être limités uniquement sur le rendu d’une page web.

---
3/5
Configuration serveur Web.
Structure site Web
Le site web repose sur un fichier principale : index.php
Il inclut les différentes page du projet.
(Visualisation et Gestion du séchoir)

---
3/5
Configuration serveur Web.
Structure site Web
Img site

---
1/5
Taches.
Configuration d’une RTC
Données visualisation
Configuration serveur Web

---
1/5
Taches.
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs »

---
4/5
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs ».
Sommaire
Objectif de l’IHM
Structure de la page
Fonctionnement des scripts
Interaction avec la BDD

---
4/5
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs ».
Objectif de l’IHM
Permettre de rentrer des données pour que l’utilisateur puisse gérer le séchoir

---
4/5
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs ».
Structure de la page

---
4/5
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs ».
Fonctionnement des scripts

---
4/5
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs ».
Interaction avec la BDD

---
1/5
Taches.
Configuration d’une RTC
Données visualisation
Configuration serveur Web
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs »

---
1/5
Taches.
Exportation des données au format CSV

---
5/5
Exportation des données au format CSV.
Sommaire
Pourquoi exporté des données
Qu’est-ce que le format CSV
Format/Structure CSV
Quelle données a exporter

---
5/5
Exportation des données au format CSV.
Pourquoi exporté des données
Partage et collaboration pour améliorer le rendement.
Sauvegarde et archivage.

---
5/5
Exportation des données au format CSV.
Qu’est-ce que le format CSV
Format brut et exploitable sur d’autre logicielle.
Compatible avec quasiment tous les systèmes et application.
Lisible directement en format texte.

---
5/5
Exportation des données au format CSV.
Format/Structure CSV
Variete_houblon, Temperature_cible, Temps_etage_2, Temps_etage_1, Masse_produite
Cascade, 68, 30, 25, 100
Saaz, 65, 28, 22, 120
Fuggle, 70, 35, 30, 90

---
5/5
Exportation des données au format CSV.
Quelle données a exporter
Toutes

---
1/5
Taches.
Configuration d’une RTC
Données visualisation
Configuration serveur Web
IHM « Saisie des paramètres utilisateurs »
Étudiant 1
Lénny Sauvage
Exportation des données au format CSV